TRAVAIL DIRIGE

INSTALLATION D’UNE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Situation professionnelle :

Vous êtes appelé  à établir la liste du matériel de la signalisation temporaire nécessaire à la réalisation du chantier ci-dessous hors agglomération.

Aucune erreur et oubli ne sont tolérés.

- Complétez le tableau ci-dessous :

| Référence des panneaux | AK 5 | AK 3 | B 3 | B 14 | K 8 | K 5 a, b ou c | K 2 | B 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |  |
| Forme du panneau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Indiquez la gamme de taille et les dimensions, en millimètre, des panneaux AK et B utilisés pour ce chantier :

- La gamme normale.

- Les dimensions : triangle AK 1000, rond B 850.

- Indiquez la distance entre le panneau AK 5  et le début du chantier :

- 300 mètres.

- Enumérez les panneaux indiquant la signalisation d’approche :

- AK 5, AK 3, B 3, et B 14.

- Enumérez les panneaux indiquant la signalisation de position :

- K 8, K 5 (a,b,c) K 2.

- Indiquez la distance entre le panneau K 2  et la signalisation de fin de prescription.

- 50 mètres.

- Indiquez l’ordre de pose des panneaux (référence des panneaux)

- Signalisation d’approche : AK 5, AK 3 + B 3, B 14, dans les deux sens  de circulation.

- Signalisation de position : K 8, K 5, K 2

- Signalisation de fin de prescription : B31