| Je me place | Je fais | Je dis |
| --- | --- | --- |
| Attention aux gestes et postures !!! |
| 1°/Contrôle de l'immobilisation : |
| Au volant. | Je mets le contact. Contrôle position frein de parc. Je montre le voyant. | Le frein de parc est serré. Le voyant est allumé. |
| 2°/Vérifications des documents de bord : |
| Au volant. | Je contrôle la présence du porte-documents. | Le porte-documents est présent. |
| 3°/Vérifications du verrouillage cabine : |
| Au volant. | A l’aide du levier de vitesse en passant la première et la marche arrière. Je contrôle sur le tableau de bord. | Je vérifie le bon verrouillage de la cabine. La cabine est bien verrouillée. Je n’ai aucun voyant allumé sur le tableau de bord. |

| 4°/Contrôles : |
| --- |
| Au volant. | J’allume les feux de croisement. |  |
| Je descends du véhicule. | Je mets les gants et le baudrier. |  |
| Je me place devant le véhicule. | Je montre : Les feux de croisement. | Les feux de croisement n’ont pas d’anomalie. |
| Au volant. | J’allume les feux de détresse et les feux de position. |  |
| Je me place à 3 m devant le véhicule. | Je montre : Les feux de gabarit cabine, Les feux de position, Les feux de détresse. | Les feux de gabarit cabine, Les feux de position et les feux de détresse n’ont pas d’anomalie. |

| Je me place | Je fais | Je dis |
| --- | --- | --- |
| Je m'avance devant le véhicule. | Je montre : Le pare-brise, L’antéviseur. Je me penche et je regarde sous le véhicule. | Le pare-brise et l’antéviseur n’ont pas d’anomalie. Il n’y a pas de tâche d'eau, d'huile ou de gazole sous le véhicule. |
| Je me place à droite de la cabine. | Je montre : L'indicateur de direction latéral droit, Les vitres latérales, Les rétroviseurs. La roue AVD. | L’indicateur de direction latéral droit n’a pas d’anomalie. Les vitres latérales et les rétroviseurs n’ont pas d’anomalie. La roue AVD ne comporte aucune anomalie. |
| Au niveau de la plaque de tare. | Je regarde la plaque de tare. | Le véhicule a : Un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) ou Une Masse en Charge Maximale Admissible (MCMA) de 15 tonnes, une hauteur de 3 m 30, une longueur de 8 m 15 et une largeur de 2 m 50. |
| A droite de la caisse. | Je me place à 3 m de la caisse. Je montre la caisse. Je montre les feux de position latéraux. Je montre le réservoir de carburant. | La caisse est en bon état. Les feux de position latéraux n’ont pas d’anomalie. Pas de tâche de gasoil sous le réservoir. |
| A côté du jumelage | Je montre le jumelage ARD. | Le jumelage ARD du camion n’a pas anomalie. |
| A l'arrière du véhicule | Je me place à 3 m de l'arrière du véhicule et je montre : Les feux de gabarit de caisse et feux rouges arrière. Les feux de détresse. | Les feux de gabarit et feux rouges arrières n’ont pas d’anomalie. Les feux de détresse n’ont pas d’anomalie. |

| Je me place | Je fais | Je dis |
| --- | --- | --- |
| A l'arrière du véhicule. | J'ouvre la porte arrière droite en respectant la sécurité. J'attache la porte par son dispositif de sécurité. Je montre la caisse et le chargement. Je referme la porte. Je demande à l'inspecteur. | Je vais vérifier l'état de la caisse et du chargement. Le chargement et la caisse n’ont pas d’anomalie. Porte bien fermée. Pouvez-vous m’aider à contrôler les feux stop ? |
| Au volant. | Je monte dans la cabine, je ferme la porte, j’ouvre la fenêtre et j'appuie sur le frein principal. | Frein principal. |
| Sur le côté gauche de la caisse. Au niveau du jumelage ARG. Au niveau de la cabine à l’avant gauche. | Je montre la caisse. Je montre les feux de position latéraux. Je montre le jumelage ARG. Je montre l'indicateur de direction latéral gauche. Je montre les vitres latérales et les rétroviseurs gauches. Je montre la roue AVG. | La caisse est en bon état. Les feux de position latéraux n’ont pas d’anomalie. Le jumelage ARG du camion n’a pas anomalie. L’indicateur de direction latéral gauche n’a pas d’anomalie. Les vitres latérales et les rétroviseurs n’ont pas d’anomalie. La roue AVG ne comporte aucune anomalie. Les contrôles sont terminés. |

5°/ Thème tiré au sort :

6 THEMES

Documents de bord, triangle, extincteur (8 items).

II. Feux, dispositifs de contrôles et accessoires (6 items).

Niveaux, glaces, rétroviseurs, essuie-glaces (6 items).

Pneumatiques, roues , suspension, direction (3 items).

Caractéristiques du véhicule (6 items).

VI. Transport de marchandises (4 items).

| THEME 1 Documents de bord, triangle, extincteur. |
| --- |
| Je me place | Je fais | Je dis |
| Au volant. | Je contrôle la présence et concordance des documents du véhicule : Le certificat d'immatriculation (concordance et validité de la visite technique) ; Le certificat d'assurance (concordance et validité), La carte routière détaillée du secteur d'examen, La taxe à l’essieu, Le constat amiable, Le manuel d'utilisation. L’ éthylotest | Le certificat d’immatriculation correspond au véhicule 948 RNB 75, est en cours de validité. Le certificat d'assurance correspond au véhicule 948 RNB 75 correspond, est en cours de validité. La carte régionale est présente. La taxe à l’essieu correspond au véhicule 948 RNB 75. Le constat amiable est présent. Le manuel d’utilisation correspond bien au véhicule RENAULT 220 DXI. L’ éthylotest est présent |
| A l’arrière de la cabine. | Je montre le triangle de présignalisation. | Le triangle de présignalisation est présent. |
| Sur le coté gauche du véhicule. | Je montre l’extincteur. | L’extincteur est présent. |

| THEME 2 Feux, dispositifs de contrôles et accessoires. |
| --- |
| Je me place | Je fais | Je dis |
| Au volant et autour du véhicule. | J’actionne et je contrôle à la demande de l’inspecteur trois feux . | Les trois feux sont en bon état et fonctionnent (feux de route, de croisement, feux de plaques d’immatriculation, etc…) |
| Au volant. | A la demande de l’inspecteur je trouve et j’explique le fonctionnement de deux dispositifs de contrôle sur le tableau de bord. | Ex : - Indicateur de température de liquide de refroidissement moteur, jauge à carburant, manomètre de pression d’huile, etc… |
| Au volant. | A la demande de l’inspecteur j’explique le fonctionnement d’un accessoire sur le tableau de bord. | Ex : -essuie-glaces, ventilation, avertisseur sonore, etc.. |

| THEME 3 Niveaux, glaces, rétroviseurs, essuie-glaces. |
| --- |
| Je me place | Je fais | Je dis |
| A l’avant du véhicule et sur le côté droit. | Je montre et j’annonce les orifices de remplissage des différents niveaux. | Huile moteur. Liquide de refroidissement. Assistance d’embrayage. Assistance de direction. Liquide lave glace. Liquide dépolluant (ad blue/urée). |
| Autour de la cabine. | Je vérifie l’état la fixation et la propreté des rétroviseurs et ante-viseur. Je contrôle l’état et la propreté du pare-brise et des glaces latérales. Je vérifie l’état des essuie-glaces. | Les rétroviseurs sont en bon état et bien fixés. Le pare-brise et les glaces latérales sont propres et en bon état. Les essuie-glaces sont en bon état |

| THEME 4 Pneumatiques, roues , suspension, direction. |
| --- |
| Je me place | Je fais | Je dis |
| Au niveau du jumelage ARG. | Je vérifie l’état de la bande de roulement, les flancs, la pression visuelle, l’absence de corps étranger dans le jumelage. Je vérifie la présence et le serrage apparent des écrous de roues. | Je vais contrôler pour chaque roue et pneumatique l'état : De la bande de roulement, des sculptures, pas d’usure anormale, la profondeur des rainures principales est supérieure à 1mm Des flancs, pas de déchirures, pas de hernies La présence et le serrage apparent des écrous La présence de corps étrangers dans le jumelage |
| A l’arrière du jumelage. | Je contrôle visuellement l’état de la suspension (lames, coussins, absence de fuite d’air, fuite d’huile sur un amortisseur). Je vérifie la présence et l’état du garde-boue. | Les lames de ressorts sont en bon état. Il n’y a pas de traces d’huile sur les amortisseurs. Le garde-boue est en bon état. |
| Sous la calandre et à l’avant gauche du camion. | Je contrôle le niveau d’assistance de direction. | Le niveau est correct. |
| Au volant. | Je vérifie l’absence de points de résistance et de bruits anormaux en tournant le volant d'un demi-tour environ, en avançant sur une courte distance. L'essai pratique de l’assistance de direction s’effectue juste avant le repérage du parcours de maniabilité. | Je constate aucun point dur et de point mou dans ma direction. |

| THEME 5 Caractéristiques du véhicule, plaques, disques limitations de vitesses, dispositifs réfléchissants/catadioptres, protections latérales et arrière. |
| --- |
| Je me place | Je fais | Je dis |
| A l’avant du véhicule. | Je montre la plaque d’immatriculation. | La plaque d’immatriculation est présente et en bon état. |
| Sur le côté AVD du camion. | Je montre la cabine. Je montre les porte à faux. Je montre la plaque de tare. | Le véhicule est de marque RENAULT de type Midlum 220 DXI d’une puissance de 220 chevaux. Le porte à faux avant de 1.20 mètres et le porte faux arrière est de 2.20 mètres. La plaque de tare est présente et bon état. |
| Sur le côté droit de la caisse. | Je montre les dispositifs réfléchissants latéraux. Je montre la barre latérale de protection. | Les dispositifs réfléchissants latéraux au nombre de trois sont présents et en bon état. La barre latérale de protection est présente et en bon état. |
| A l’arrière du véhicule. | Je montre les disques de limitation de vitesses. Je montre les dispositifs complémentaires réfléchissants arrières et les catadioptres. Je montre la plaque d’immatriculation. Je montre le dispositif anti-encastrement arrière. | Les disques de limitation de vitesses sont présents et en bon état. Les dispositifs complémentaires réfléchissants arrières et les catadioptres sont présents et en bon état. La plaque d’immatriculation est présente et en bon état. Le dispositif anti-encastrement arrière est présent et en bon état. |
| Sur le côté gauche de la caisse. | Je montre les dispositifs réfléchissants latéraux. Je montre la barre latérale de protection. | Les dispositifs réfléchissants latéraux au nombre de trois sont présents et en bon état. La barre latérale de protection est présente et en bon état. |

| THEME 6 Transports de marchandises |
| --- |
| Je me place | Je fais | Je dis |
| A l’arrière du véhicule. | Je contrôle l’accès du comportement marchandises en ouvrant les portes en sécurité. Je les fixe en position ouverte à l’aide des dispositifs. | J’ouvre les portes en sécurité. Je les fixe à l’aide des dispositifs. |
| A l’intérieur de la caisse. | Je vérifie l’état et l’étanchéité de la caisse. | La caisse est en bon état et étanche. |
| A l’intérieur de la caisse. | Je vérifie le chargement. | Le chargement se compose de blocs de béton et de palettes. Le poids est de 4 tonnes. Il est bien réparti et bien arrimé. |
| A l’arrière du véhicule. | Je referme les portes arrières. | Les portes arrière du véhicule sont bien fermées. |

| Je me place | Je fais | Je dis |
| --- | --- | --- |
| 6°/ Interrogation orale : Attention épreuve éliminatoire. |
| Au volant. | Questions de sécurité. | Interrogation orale. |

| Je me place | Je fais | Je dis |
| --- | --- | --- |
| 7°/ Mise en marche du moteur : |
| Au volant. | Je mets en marche le moteur. Je règle le siège, le volant et les rétroviseurs. | Il n’y a aucun voyant d’alerte allumé sauf celui du frein de parc. Le siège, le volant et les rétroviseurs sont bien réglés. |
| Je me place | Je fais | Je dis |
| 8°/ Vérification des systèmes de freinage : Attention épreuve éliminatoire. |
| Au volant. | Je montre le manomètre d’air et les voyants sur le tableau de bord. Je teste le frein de parc en essayant de démarrer en première. Je desserre le frein de parc. Je teste le frein de service en avançant sur quelques mètres. Je freine et stoppe le véhicule en gardant le pied sur la pédale de frein. J’annonce la fin des essais de freins. | La pression est de 8 bars, je peux procéder aux essais de freins. Essai de frein de parc : Le frein de parc retient bien le véhicule. Pas de chute anormale de la pression, elle est toujours d’environ 9 bars, L’essai de frein de parc est concluant. Essai de frein de service : Pas de chute anormale de la pression, elle est toujours d’environ 9 bars, aucuns des voyants d’alerte sont allumés. L’essai de frein de service est concluant. Les essais de freins sont terminés. |

BILAN PARTIEL : A l’issue de cette opération, l’expert communique au candidat son bilan partiel. Le candidat effectue l’exercice de maniabilité. Il dispose d’un seul essai si : - son nombre de points est inférieur ou égal à 12 ; - il possède une erreur éliminatoire ; - son nombre de points est égal à 13 et la notation 0 aux « gestes et postures » est déjà acquise.

EPREUVE DE MANIABILITE : Dans le cas où le thème 4 a été tiré au sort l'essai pratique de l’assistance de direction s’effectue juste avant le repérage du parcours de maniabilité. La marche avant se fait à allure lente et permet de reconnaître le parcours (Inspecteur à bord). Vous disposez de 5 minutes pour effectuer la marche arrière, vous devez donner le signal de départ afin que l'Inspecteur déclenche le chrono (préparez vous à la manœuvre avant de donner le signal, vitesse enclenchée et rétroviseurs réglés correctement). Vous pouvez avancer et reculer autant de fois que nécessaire, en dirigeant à chaque marche avant votre véhicule vers la dernière porte franchie. Après franchissement de la dernière porte vous pouvez manœuvrer comme vous le voulez. Vous ne devez ni toucher, ni renverser les piquets. Vous pouvez rouler sur les lignes de rive, mais ne devez en aucun cas les franchir avec les roues. Arrêt de précision, vous ne devez en aucun cas franchir la ligne blanche (les roues arrières doivent être sur la ligne, peinture blanche visible devant et derrière les pneus). A la fin de la manœuvre indiquez que vous avez terminé, votre signal permettra à l'Inspecteur d'arrêter le chronomètre. Pendant toute l'épreuve vous pouvez descendre du véhicule si vous le jugez nécessaire.

BILAN FINAL : En fin d’épreuve hors circulation, l’expert communique le bilan final au candidat et renseigne la fiche de recueil. Il indique clairement au candidat les résultats suivants : - Interrogation écrite, - Test de connaissances, - Maniabilité. Pour être admis à l’épreuve hors circulation, il faut avoir obtenu un résultat favorable, soit un total de points strictement supérieur à 13 sous réserve de ne pas posséder de note éliminatoire et avoir obtenu un résultat favorable à l’exercice de maniabilité. En cas de résultat défavorable, l’expert procède à un commentaire du résultat en mettant en avant les points clés où le candidat n’a pas atteint les objectifs. Pour être reçu le nombre de points doit être au moins égal à 14 points

BON EXAMEN !!!!

# Text boxes

## VERIFICATIONS AVANT DEPART

## VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATION AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATIONS AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATIONS AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATIONS AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATIONS AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATIONS AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATIONS AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATIONS AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATIONS AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATION AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI

## VERIFICATIONS AVANT DEPART

VEHICULE Midlum 220 DXI