La signalisation temporaire de chantier

# 1. La problématique

Les routes ouvertes à la circulation publique sont parfois affectées par des obstacles ou dangers dont l'existence est temporaire.

La signalisation temporaire a pour objet d'avertir et de guider l'usager, afin d'assurer sa sécurité et celle du personnel de chantier et de favoriser la fluidité de la circulation.

Elle se présente sous forme de dispositifs destinés à signaler ces conditions temporaires de circulation.

La spécialité de la signalisation temporaire repose sur les principes d'adaptation, de cohérence, de valorisation et de visibilité.

# 2. La connaissance du risque routier

Souvent la signalisation n'est pas conforme à la réglementation et à une logique de prévention. Il s'agit cependant de protéger :

- Le personnel de chantier : il y a les risques du travail à effectuer. Mais la circulation automobile constitue le risque le plus grave d'accident.

- Les usagers : il y a des risques pour ceux qui circulent en véhicules à moteur ou en vélo, mais aussi pour les piétons et assimilés.

a) Les situations de risques

Les situations de travail exposées aux risques routiers sont multiples et variées (travaux d'entretien de la chaussée et des réseaux d'assainissement,  débroussaillage de bas-côté, intervention sur éclairage public…).

Les accidents liés aux risques routiers font partie des accidents les plus coûteux en assurance.

b) Statistiques d'accidents routiers

3% des accidents avec arrêt - 60 jours d'arrêts - 2800 € de coût (Moyenne 2007 sur les accidents liés à la cause "Véhicules ou engins en circulation").

Exemples d'accidents représentatifs du risque routier :

- Multiples fractures (710 jours d'arrêt - 92 036 €) ;

- Fracture de la jambe (36 jours d'arrêt - 2 743 €) ;

- Entorse cervicale (28 jours d'arrêt - 1 372 €).

c) Les facteurs de risques routiers

Le défaut de protection intégrée : La réalisation de travaux sur chaussée crée un obstacle ou un danger pour les usagers de la voie publique et pour le personnel intervenant sur ces zones de chantier.

Plusieurs solutions intégrées permettent de réaliser ces travaux en toute sécurité.

Absence d'information de l'usager de la nature de la perturbation.

Le défaut de protection collective : Les protections collectives vont à la fois protéger l'ensemble des personnels sur site mais également avertir les usagers des obstacles et dangers rencontrés.

Absence ou insuffisance de signalisation temporaire de chantier.

Le défaut de protection individuelle : Afin de compléter la prévention collective, il est nécessaire d'équiper les personnels de protection individuelle.

Absence de chasubles ou gilet de classe II.

Le facteur humain (comportement non sécuritaires) : c'est engendrer un danger pour le personnel travaillant sur le site et pour les usagers.

Ne pas mettre en marche les feux de signalisation

# 3. Les obligations de la signalisation

a) La réglementation applicable

La signalisation temporaire a pour objet d'avertir et de guider l'usager afin d'assurer sa sécurité et celle du personnel de chantier intervenant sur le réseau routier en favorisant la fluidité de la circulation.

La signalisation lors de travaux sur la voie publique sous-entend la formalisation de 3 éléments :

- la signalisation temporaire du chantier ;

- La signalisation des véhicules et engins de chantier;

- La signalisation des personnels.

Les règlements qui encadrent cette activité sont issus :

- du Code de la Route ;

- du Code du Travail ;

- d'instructions interministérielles.

b) Les principes de base de la signalisation

Il faut tenir compte de 4 principes pour adapter la signalisation aux différents chantiers :

- Adaptation : Les moyens mis en place pour la signalisation du chantier doivent être adaptés :

  - au chantier (taille, durée, visibilité) ;

  - à la route (chaussée étroite, route à 2 ou 3 voies) ;

  - à la circulation (nombre, vitesse et type de véhicules).

- Cohérence : La signalisation mise en place ne doit pas être en contradiction avec la signalisation existante, dans un tel cas, il convient de masquer temporairement la signalisation permanente.

- Valorisation : La signalisation doit rendre compte le plus exactement possible à l'usager de la situation qu'il va rencontrer.

- Lisibilité : Les informations données doivent être disposées de façon visible, sans surcharge (pas plus de 2 panneaux côte à côte) et de taille appropriée (gamme normale sur route bidirectionnelle, gamme petite en ville).

c) Les panneaux utilisés

Les panneaux utilisés dépendront de différents critères (couleur, taille, rétroréflexion, …), et une fois choisis, il est indispensable de respecter les règles d'implantations (distance entre les panneaux) ainsi que la procédure de pose et dépose.

- La couleur des panneaux :

  - Les panneaux de type B sont à fond blanc (limitation de vitesse) ;

  - Les panneaux de type C sont a fond bleu (direction) ;

- Les panneaux spécifiques à la signalisation temporaire sont à fond jaunes.

- La taille des panneaux :

| GAMME |  |  |  | PRINCIPAUX DOMAINES D’EMPLOI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miniature | 500 | - | - | Véhicules d’intervention légers |
| Petite | 700 | 650 | 500 | Milieu urbain et véhicules d’intervention lourds |
| Normale | 1000 | 850 | 700 | Routes à chaussée unique, routes bi-directionnelles |
| Grande | 1250 | 1050 | 900 | Routes à chaussée séparée et à chaussée unique, là où la grande gamme est déjà utilisée en signalisation permanente |
| Très grande | 1500 | 1250 | 1050 | Autoroutes |

- La rétroréflexion :

Les panneaux doivent être visibles quelle que soit la luminosité.

De fait, les panneaux rétro réfléchissants, obligatoires la nuit, sont également utilisés le jour.

- Les supports :

Le panneau doit être lesté (sac de sable) afin d'éviter les risques en cas de renversement ou de projection suite à une collision.

- Les règles d'implantation :

|  | Distance entre les panneaux | Distance entre la fin de la signalisation d’approche et le début de la signalisation de position | Distance entre la fin de chantier et la signalisation de fin de prescription |
| --- | --- | --- | --- |
| En agglomération | 30 m | 30 à 50 m | 30 m |
| Routes bidirectionnelles hors agglomération | 100 m | 100 m 300 m maxi pour les chantiers mobiles | 50 m |
| Routes à chaussées séparées hors agglomération | 100 m | 100 m | 50 à 100 m |

La distance entre les panneaux doit être conforme avec le tableau ci-dessus, sauf si des obstacles, des virages les masquent. Dans ce cas, ils doivent être placés plus en avant.

La signalisation est posée à une hauteur de 50 cm par rapport au sol.

- La pose et la dépose des panneaux :

La mise en place d’une signalisation temporaire ne peut se faire qu’après autorisation administrative de l’autorité compétente (préfet, maire…).

Lors de la mise en place et du retrait des panneaux, les personnels de chantier ne sont pas encore sous la protection d'une signalisation, des règles strictes de sécurité doivent être respectées.

- La pose : les panneaux sont disposés dans l'ordre où l'usager les rencontre: d'abord la signalisation d'approche puis la signalisation de position.

Il est impératif de s'assurer que les panneaux soient clairement visibles et identifiables.

- La dépose : les panneaux doivent être enlevés dans l'ordre inverse.

d) Les catégories de signalisation

- La signalisation d'approche :

En amont de la zone de travaux, elle doit renseigner l'usager sur la situation qu'il va rencontrer. On trouve dans cette catégorie :

- Une signalisation de danger (panneau AK) :

| AK 2 | AK 3 | AK 4 | AK 17 | AK 5 | AK 22 | AK 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cassis ou dos d’âne | Chaussée rétrécie | Chaussée glissante | Annonce de signaux lumineux | Travaux | Projection de gravillons | Autres dangers |

- Une signalisation de prescription (type B) :

| Panneaux d’interdiction | Panneau d’obligation |
| --- | --- |
| B 3a | B 3 | B 15 | B 14 | B 21 a 1 |
| Interdiction de dépasser aux VHS de Tpt de marchandises dont le PTAC ou PTRA > 3.5t | Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les 2 roues sans side-car | Céder le passage à la circulation venant en sens inverse | Limitation de vitesse | Contournement obligatoire de l’obstacle par la droite |

- Une signalisation d'indication :

Une signalisation de prescription est toujours précédée d'une signalisation de danger. (Pas obligatoire)

| KC 1 | KD 42a | K 5a | K 5c | K 8 | K 2 | C 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneaux d’indications diverses | Pré signalisation de déviation | Dispositif conique : signalisation de position des limites d'obstacles temporaires | Balise d'alignement: signalisation de position des limites d'obstacles temporaires | Signal de position d'une déviation ou d’un rétrécissement temporaire de chaussée | Barrages : signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire | Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse |

- La signalisation de position :

Elle signale la zone de travail par :

- un biseau de raccordement,

- un balisage frontal,

- un balisage longitudinal.

- La signalisation de fin de prescription :

En aval du chantier, elle signale la fin des prescriptions.

| B 31 : fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement | B 33 : fin de limitation de vitesse | B 34 : fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B3 |
| --- | --- | --- |

e) La signalisation des dangers temporaires

La mise en place d'une signalisation d'urgence peut-être rendue nécessaire par :

- des accidents et leurs conséquences sur les chaussées ;

- des anomalies apparues sur la chaussée.

Dangers temporaires :

Dangers temporaires n'obstruant pas la chaussée mais qui nécessite des règles de prudence de conduite (gravillons, route glissante, chaussée déformée,...).

Dangers temporaires obstruant une partie de la chaussée (accident, éboulement).

Dans ces cas, la signalisation s'effectue dans un premier temps avec des véhicules équipés (bandes, gyrophares), et des panneaux AK 14. Cette signalisation est ensuite remplacée par un dispositif de signalisation prévu pour les chantiers fixes.

En fonction de ces cas de figure, de la situation (guidage de la circulation au droit de la zone concernée ou détournement) et des conditions (types de chaussée, nuit et/ou jour), les dispositions de signalisation seront différentes.

# 4. La mise en oeuvre de la signalisation

Un chantier est dit "chantier fixe" si sa durée est supérieure à 3 heures au même endroit. Sinon le chantier est dit "chantier mobile".

Les distances d’implantation des panneaux  hors agglomération  sont  de 150m et de 30m en agglomération.

- Chantier fixe sans empiètement sur la chaussée

Dans ce cas, la signalisation est limitée à :

- une signalisation d'approche (panneau AK5) ;

- une signalisation de position longitudinale et frontale.

Remarque : Si la largeur de l'accotement est insuffisante, il convient d'employer des panneaux K5b à la place des panneaux K2. Le panneau AK5 doit être enlevé en période d'inactivité du chantier.

- Chantier fixe avec empiètement léger sur la chaussée

Dans ce cas, la signalisation comprend :

- une signalisation d'approche ;

- une signalisation de position longitudinale et frontale complétée le cas échéant par un biseau.

Les distances d’implantation des panneaux  hors agglomération  sont de 100m et de 30m en agglomération

Remarque : la signalisation d'approche, est composée d' un panneau AK5, d'un panneau de danger Ak3 (rétrécissement de chaussée) et des panneaux de prescription B3 (interdiction de doubler) et B14 (limitation de vitesse). Les panneaux de prescription ne sont pas nécessaires si la partie laissée libre de la chaussée permet une circulation sans contrainte.

- Chantier fixe avec empiètement fort sur la chaussée

Dans ce cas, la signalisation comprend :

- une signalisation d'approche ;

- une signalisation de position longitudinale et frontale complétée le cas échéant par un biseau.

Remarque : l'empiétement du chantier impose un déport de trajectoire notable mais permet le croisement de véhicule dans des conditions acceptables de sécurité.

- Chantier mobile sans signalisation d'approche

Ce sont :

- des chantiers progressant de façon continue à une vitesse pouvant varier de quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètre par heure.

- des chantiers progressant par bonds successifs (au moins un bon par demi-journée)

  - Chantier mobile sans signalisation d'approche en section courante.

Dans ce cas, la signalisation comprend :

- feu spécial (gyrophare)

- un panneau Ak5 avec 3 feux R2.

L'ensemble est synchronisé et visible dans les deux sens.

Remarque : ce schéma constitue la règle générale pour un chantier mobile sur section à visibilité correcte. Le dispositif est identique si l'empiétement sur la chaussée est moindre.

- Chantier mobile avec signalisation d'approche

Dans ce cas, la signalisation d'approche peu être :

- par fanion K1 ;

- par panneau AK5 + KM9 posé au sol ;

- par véhicule.

Remarque : ces schémas s'appliquent lorsque la seule signalisation de position est jugée insuffisante pour des raisons de tracé de la voirie. Le dispositif est identique si l'empiétement sur la chaussée est moindre.

- La circulation alternée

Cette disposition s'applique lorsque le chantier ne laisse qu'une seule voie libre à la circulation. Différentes méthodes peuvent être utilisées :

  - 1ère méthode : laisser jouer les règles de priorité du code de la route :

    - longueur du passage : inférieur à 15 mètres ;

    - visibilité : bonne de part et d'autre ;

    - trafic : inférieur à 500 voitures par jour.

  - 2ème méthode : alternat par panneaux B15 et C18

    - longueur du passage : 80 à 150 mètres ;

    - visibilité : bonne de part et d'autre ;

    - trafic : inférieur à 400 voitures par jour.

  - 3ème méthode : alternat par piquet K10

Cette méthode nécessite deux personnes qui assurent l'alternance de la circulation.

  - 4ème méthode : utilisation de signaux tricolores.

2ème méthode					3ème méthode

- Les spécificités de la signalisation urbaine

L'environnement urbain conduit à des allégements, des compléments et des dispositions spécifiques à la signalisation des chantiers temporaires.

- Allégement : la gamme de panneaux "petite dimension" peut être utilisée et la distance entre panneaux peut être réduite à 30 mètres minimum (préférer 50 mètres).

- Compléments : Les panneaux doivent être sur les trottoirs, à 50 centimètres du bord de la chaussée. Ceci est valable s'il reste un espace de 0.9 mètre disponible pour les piétons. Dans le cas contraire les panneaux peuvent être disposés en hauteur à un minimum de 2 mètres ou, en dernier recours, sur la chaussée.

- Dispositions spécifiques : Le balisage des chantiers doit constituer une barrière physique entre le chantier et les voies de circulation afin d'assurer la sécurité du chantier et celle des usagers de la voie publique.

Lorsqu'une largeur minimale de 0.9 mètre ne peut être conservée pour le passage des piétons, il convient de prévoir:

- l'aménagement  sur la chaussée, à la hauteur du trottoir, d'un passage protégé à la fois du chantier et de la circulation ;

- une déviation du trafic piéton sur le trottoir opposé. Cette mesure nécessite la mise en place d'un passage piéton provisoire ;

- l'installation d'une passerelle équipée d'un garde-corps en cas de tranchée perpendiculaire au trottoir.

- La signalisation des véhicules

Les feux spéciaux : Les véhicules ou engins contraints par nécessité de service de progresser lentement ou de stationner fréquemment sur la chaussée doivent être dotés de feux spéciaux conformes en vigueur (article 122 C 2 Livre 1, huitième partie de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière).

Les panneaux à message variable : Ces messages peuvent prendre différentes formes : présentation d'un panneau de danger ou de prescription (article 7-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié), présentation d'un texte, des chevrons, des flèches lumineuses clignotantes.

Chantiers mobiles : Les engins assurant la signalisation de position sont équipés d'un panneau AK5 doté de trois feux de balisage et d'alerte synchronisés visibles de l'avant et de l'arrière (article 131 C Livre 1, huitième partie de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière).

| Véhicule d'intervention travaillant seul ou sous la protection d'une signalisation d'approche | Véhicule de signalisation d'approche à utiliser sur les voies les plus importantes (voies à chaussées séparées) | Véhicule intervenant à l'intérieur d'une signalisation de position (ne convient pas pour la signalisation d'un chantier mobile) |
| --- | --- | --- |

- La signalisation des personnels de chantier

Le personnel présent sur les lieux du chantier, sera équipé de gilet ou vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3 conformes à la norme NF EN 471 afin qu'il puisse être vu des usagers (éventuellement de classe 1 pour les interventions de très courte durée).

Ceci n'exclu en rien les autres protections nécessaires en fonction des activités de l'agent (chaussures, gants, casques antibruits...).

Les équipements de signalisation des personnels doivent être propres et en bon état pour assurer leurs propriétés.

| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
| --- | --- | --- |
| Baudrier | Chasuble, gilet, polo et t-shirt | Ensemble pantalon + veste ou combinaison |

# Text boxes

Ce schéma est inadapté aux chantiers à déplacement rapide

Ce schéma est inadapté aux chantiers à déplacement rapide