Banque de questions de l’interrogation écrite de l’examen du permis de conduire.

(numéros de questions en gras = spécifiques E(C) dans ancien bouquin Rousseau)

| CD : Conducteur |
| --- |
| CD 1 | A l’âge de 60 ans, un conducteur en activité, détenteur d’un permis de conduire les véhicules lourds, doit-il repasser un contrôle médical ? |  |
| CD 3 | A partir de quel âge la périodicité du contrôle médical obligatoire pour le renouvellement du permis de conduire catégories C ou CE est-elle de 2 ans ? |  |
| CD4 | Au-delà de quel taux de surcharge (en pourcentage - %) le camion pourra-t-il être immobilisé, jusqu’au déchargement de l’excédent ? |  |
| CD 6 | Après l’obtention (hors diplômes professionnels) de votre premier permis de conduire du groupe lourd, devez-vous obligatoirement suivre une Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) pour le transport de biens dans des buts privés ? |  |
| CD 7 | Après l’obtention (hors diplômes professionnels) de votre premier permis de conduire du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un véhicule dans le cadre d’un transport public de marchandises ? |  |
| CD 9 | Après l’obtention du permis CE, un conducteur possédant le permis C et travaillant déjà dans une entreprise de transport doit-il suivre une formation complémentaire avant de conduire un véhicule articulé ? |  |
| CD 10 | Dans le cadre d'un transport public, après le déchargement de la marchandise, le conducteur doit-il faire signer la lettre de voiture au destinataire ? |  |
| CD 11 | Après un contrôle du poids, serez-vous passible d’une amende si la surcharge correspond à 4 % (4 pour cent) du poids maximal autorisé ? |  |
| CD 13 | Avec le permis C, quel est le PTAC maximum de la remorque que vous pouvez atteler derrière votre camion ? |  |
| CD 15 | Certains pays Européens ont-ils adopté une interdiction de conduire avec un taux d’alcool dans le sang inférieur à 0,2 gramme par litre ? |  |
| CD 16 | Circuler avec un pneu lisse ou détérioré sur la remorque peut entraîner l’immobilisation de celle-ci jusqu’à réparation. Vrai ou Faux ? |  |
| CD 17 | Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré n’entraîne pas de contravention si le véhicule possède une roue de secours en bon état. Vrai ou Faux ? |  |
| CD 18 | Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré peut entraîner l’immobilisation du véhicule jusqu’à son remplacement. Vrai ou Faux ? Annule et remplace "circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré peut entraîner l’immobilisation du véhicule jusqu’à réparation. Vrai ou Faux ?" |  |
| CD 21 | Dans une entreprise, le chargement est effectué par un manutentionnaire. Une fois terminé, vous appartient-il d’effectuer le contrôle de l’arrimage avant de démarrer ? |  |
| CD 22 | Débrancher ou modifier les réglages du limiteur de vitesse peut entraîner une suspension du permis de conduire, même s’il n’y a pas eu d’excès de vitesse constaté. Vrai ou Faux ? |  |

| CD 23 | Des interdictions de circulation peuvent être mises en place pour les poids lourds lors des pics de pollution atmosphérique. Vrai ou Faux ? |  |
| --- | --- | --- |
| CD 24 | En agglomération, la différence de consommation entre un conducteur calme et un conducteur nerveux peut atteindre 40 %. Vrai ou Faux ? |  |
| CD 25 | En cas d’excès de vitesse de 42 km/h, je pourrai repartir si je reconnais l’infraction ? |  |
| CD 26 | En cas d’excès de vitesse supérieur à 40 km/h, votre permis peut-il être suspendu immédiatement ? |  |
| CD 27 | En cas de récidive de grand excès de vitesse, une suspension du permis de conduire peut être assortie d’un permis limité à la conduite professionnelle (permis blanc) si l’infraction a été commise avec la voiture personnelle du chauffeur. Vrai ou Faux ? |  |
| CD 28 | En cas de refus de se soumettre aux vérifications de l'imprégnation alcoolique, le permis de conduire peut-il être retiré immédiatement ? |  |
| CD 29 | En France, à partir de quelle quantité d'alcool pur par litre de sang un conducteur de camion encourt-il une sanction ? |  |
| CD 31 | En France, le transport routier est responsable de 10 fois plus d’émissions de CO2 que les autres transports. Vrai ou Faux ? |  |
| CD 34 | Je possède les catégories B - C et CE. Conduire ma voiture personnelle après avoir pris de la drogue peut entraîner la perte de la catégorie B de mon permis de conduire uniquement. Vrai ou Faux ? |  |
| CD 35 | Jusqu'à l'âge de 60 ans, quelle est la durée maximale de validité des permis de conduire du groupe lourd ? |  |
| CD 38 | L’employeur est-il toujours responsable des infractions aux temps de conduite de ses conducteurs ? |  |
| CD 39 | L’entretien du véhicule a-t-il une influence sur la consommation ? |  |
| CD 40 | L'état du filtre à air a-t-il une influence sur la consommation ? |  |
| CD 41 | Le conducteur doit pouvoir présenter les preuves de son activité pour la journée en cours et pour les ... jours précédents ? |  |
| CD 42 | En transport public, le destinataire doit-il vérifier l’état apparent de la marchandise ou des colis au moment de la livraison en présence du conducteur ? |  |
| CD 43 | Le contrôle des temps de conduite peut-il être fait dans l’entreprise ? |  |
| CD 44 | Le délit de mise en danger d’autrui peut-il, parfois, être appliqué à l’employeur pour une faute commise par un conducteur de l’entreprise ? |  |

| CD 45 | Le non-respect d'une barrière de dégel peut-il entraîner l’immobilisation du véhicule, en plus d’une amende ? |  |
| --- | --- | --- |
| CD 46 | Le non-respect d’une barrière de dégel peut-il entraîner une suspension du permis de conduire ? |  |
| CD 47 | Le non-respect des limitations de tonnage pour le passage sur les ponts peut-il entraîner une suspension du permis de conduire ? |  |
| CD 48 | Le non-respect des temps de conduite et de repos peut-il entraîner l'immobilisation du véhicule ? |  |
| CD 49 | Le taux d’alcool maximum autorisé pour conduire est le même dans tous les pays de l’Union européenne. Vrai ou Faux ? |  |
| CD 50 | Le taux d'alcoolémie des conducteurs peut-il être contrôlé en l'absence d'infraction ou d'accident ? |  |
| CD 51 | Lors d’un contrôle sur la route, est-il obligatoire de pouvoir présenter votre Carte de Qualification Conducteur (CQC) ? |  |
| CD 52 | Outre l'amende, quelle sanction immédiate pouvez-vous encourir en cas d'émission de bruits excessifs ? |  |
| CD 54 | Pour réduire la consommation, l’hiver il est préférable de partir immédiatement ou de faire chauffer le moteur à l’arrêt ? |  |
| CD 55 | Pour renouveler la validité d’un permis de conduire les véhicules lourds, quelle est l'acuité visuelle minimale (avec corrections éventuelles) exigée de l'œil le meilleur ? |  |
| CD 56 | Pour renouveler la validité d’un permis de conduire les véhicules lourds, quelle est l'acuité visuelle minimale (avec corrections éventuelles) exigée de l'œil le plus faible ? |  |
| CD 57 | Pour renouveler un permis de conduire les véhicules lourds, est-il possible de passer le contrôle médical chez son médecin référent (médecin habituel ou médecin de famille) ? |  |
| CD 58 | Dans le transport public, quel est le délai normalement prévu pour effectuer un transport de 1000 km ? |  |
| CD 59 | Dans le transport public, quel est le délai normalement prévu pour effectuer un transport de 800 km ? |  |
| CD 60 | Quelle est la catégorie du permis exigée pour conduire un camion de 19 t de PTAC auquel on attelle une remorque de 1250 kg de PTAC ? |  |
| CD 61 | Quelle est la catégorie du permis exigée pour conduire un tracteur “en solo” de 10 t de PTAC et de 38 t de PTRA quand il circule non attelé d’une semi-remorque ? |  |
| CD 63 | Quelle est la catégorie du permis exigée pour conduire un véhicule de transport en commun articulé comportant 60 places circulant à vide ? |  |
| CD 64 | Quelle est la catégorie du permis exigée pour conduire un véhicule de transport en commun comportant 45 places circulant à vide ? |  |

| CD 65 | Quelle est la périodicité des Formations Continues Obligatoires des conducteurs routiers ? |  |
| --- | --- | --- |
| CD 66 | Pour utiliser la grue auxiliaire de votre camion, devez-vous posséder une autorisation délivrée par votre employeur ? |  |
| CD 67 | Outre l'amende, quelle sanction immédiate est appliquée en cas de défaut de contrôle technique périodique ? |  |
| CD 68 | Si je perds tous les points de mon permis de conduire à la suite d’infractions commises au volant de ma voiture personnelle, pourrai-je continuer à conduire mon camion ? |  |
| CD 70 | Le refus de se soumettre aux épreuves de vérification de l'alcoolémie peut-il entraîner une suspension du permis de conduire ? |  |
| CD 71 | Si vous êtes contrôlé à 85 km/h en agglomération, en plus de l’amende, votre permis peut-il être suspendu immédiatement ? |  |
| CD 72 | Si vous êtes contrôlé à 92 km/h en agglomération, votre permis sera-t-il suspendu immédiatement ? |  |
| CD 73 | Sur une route à double sens limitée à 70 km/h, lors d’un contrôle routier, votre carte conducteur indique que vous rouliez à 80 km/h. Pouvez-vous être sanctionné ? |  |
| CD 77 | Un conducteur effectuant un transport de matières dangereuses dans un véhicule fourgon doit-il obligatoirement avoir suivi une formation particulière ? |  |
| CD 78 | Un conducteur qui possède les catégories C et D devra nécessairement effectuer 2 stages de Formation Continue Obligatoire pour pouvoir continuer à conduire des camions et des cars. Vrai ou Faux ? |  |
| CD 79 | Un conducteur ramenant, à vide, un camion citerne de carburant, non dégazé, doit-il obligatoirement avoir suivi une formation particulière ? |  |
| CD 80 | Un diplôme professionnel de conducteur routier donne-t-il par équivalence l’attestation de Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) ? |  |
| CD 81 | Un employeur peut-il être sanctionné, dans certains cas, pour le non respect des temps de conduite d’un conducteur ? |  |
| CD 82 | Votre permis porte la mention “01 : dispositif de correction et/ou de protection de la vision”. Avez-vous le droit de conduire sans porter de lunettes ou de lentilles ? |  |
| CD 83 | Vous conduisez votre véhicule personnel avec une alcoolémie de 1 g/l de sang. En cas de condamnation, votre permis poids lourds peut-il être annulé ? |  |
| CD 84 | Vous n'avez pas mis de carte “conducteur” dans le chronotachygraphe numérique. Lors d'un contrôle routier, en plus d'une amende, quelle sanction risquez-vous ? |  |
| CD 85 | Vous n’avez pas mis de carte dans le chronotachygraphe numérique, lors d’un contrôle sur route, sera-t-il possible de contrôler vos temps de conduite ? |  |

| EQ : Équipements des véhicules |
| --- |
| EQ 3 | Dans un camion neuf, le conducteur doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité ? |  |
| EQ 4 | Dans un camion neuf, le passager doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité ? |  |
| EQ 5 | Pour vous rendre sur un chantier, avec un camion benne, pouvez-vous transporter des collègues de travail dans la benne ? |  |
| EQ 7 | Au-delà de quel PTAC les véhicules de transport de marchandises doivent-ils être équipés d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière ? |  |
| EQ 8 | En circulation, le fait de freiner désactive obligatoirement le régulateur de vitesse. Vrai ou Faux ? |  |
| EQ 9 | Votre véhicule est équipé d’origine de 2 feux de brouillard, combien pouvez-vous en faire ajouter au maximum ? |  |
| EQ 10 | Votre véhicule est équipé d’origine de 2 feux de route, combien pouvez-vous en faire ajouter au maximum ? |  |
| EQ 11 | Vous suivez un véhicule dont les dispositifs réfléchissants sont triangulaires. Ce véhicule est probablement un véhicule isolé. Vrai ou Faux ? |  |
| EQ 12 | Au-delà de quel PTAC un extincteur à poudre de 6 kg minimum, placé à l'extérieur, doit-il équiper un camion neuf ? |  |
| EQ 13 | En général, de combien d’extincteur(s) doit être équipé un véhicule articulé neuf ? |  |
| EQ 14 | En général, un véhicule articulé neuf doit être équipé d'un extincteur à poudre de 6 kg placé à l'extérieur. Vrai ou Faux ? |  |
| EQ 15 | L’extincteur prévu pour les semi-remorques peut être placé sur le tracteur. Vrai ou Faux ? |  |
| EQ 16 | Le circuit électrique alimentant la climatisation est-il indépendant du circuit alimentant le coupe-batterie ? |  |
| EQ 17 | Le circuit électrique alimentant les feux de détresse est-il indépendant du circuit alimentant le coupe-batterie ? |  |
| EQ 18 | Les extincteurs utilisés sur les véhicules lourds doivent être entretenus et vérifiés de manière régulière. Vrai ou Faux ? |  |
| EQ 19 | Les extincteurs utilisés sur les véhicules lourds ne doivent être entretenus et vérifiés que lorsqu’ils ont été utilisés. Vrai ou Faux ? |  |
| EQ 20 | Où doit se trouver l’extincteur obligatoire sur un véhicule isolé neuf de transport de marchandises de plus de 7,5 t : à l’intérieur ou à l’extérieur |  |

| EQ 21 | Quel type d’extincteur faut-il éviter d’utiliser pour éteindre les flammes d'un feu d’hydrocarbure ? |  |
| --- | --- | --- |
| EQ 23 | Une semi-remorque dételée doit-elle être munie d’un extincteur en état de fonctionner ? |  |
| EQ 25 | En cas de panne du chronotachygraphe, le délai maximal de remise en état, à compter de la panne, est fixé à ... ? |  |
| EQ 26 | Le chronotachygraphe numérique de votre véhicule tombe en panne. Devez-vous être en mesure de présenter un document justifiant des temps de conduite et de repos ? |  |
| EQ 27 | Le circuit électrique alimentant le chronotachygraphe est-il indépendant du circuit alimentant le coupe-batterie ? |  |
| EQ 28 | Quelle est la périodicité des vérifications techniques obligatoires pour les chronotachygraphes ? |  |
| EQ 30 | Comment appelle-t-on le dispositif qui assure le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules d'un ensemble ? |  |
| EQ 32 | En règle générale, à quelle vitesse doit être réglé le limiteur de vitesse d’un camion neuf ? |  |
| EQ 33 | En règle générale, à quelle vitesse doit être réglé le limiteur de vitesse d’un tracteur routier neuf ? |  |
| EQ 34 | Le système de freinage électronique (EBS) contrôle la répartition du freinage entre le véhicule tracteur et la remorque qui en sont équipés ? |  |
| EQ 35 | Le système de contrôle électronique de stabilité (ESP) agit principalement en virage ? |  |
| EQ 36 | Existe-t-il des véhicules équipés de 2 ralentisseurs ? |  |
| EQ 37 | En règle générale, existe-t-il une commande indépendante de frein de secours à l'intérieur des véhicules lourds neufs ? |  |
| EQ 38 | Le frein de rupture agit-il uniquement sur les roues du véhicule remorqué ? |  |
| EQ 39 | Le principal avantage du système de freinage antibloquant est-il de conserver la maîtrise de la trajectoire du véhicule ? |  |
| EQ 40 | Le principal avantage du système de freinage antibloquant est-il de réduire les distances de freinage ? |  |
| EQ 41 | Après une utilisation intense, quel type de ralentisseur peut provoquer un incendie dès l’arrêt ? |  |
| EQ 42 | Ai-je le droit d’atteler une semi-remorque dont le type des pneumatiques est différent de celui du véhicule tracteur ? |  |

| EQ 43 | En cas d'obligation, une paire de chaînes à neige doit être montée sur les roues motrices ou sur les roues directrices ? |  |
| --- | --- | --- |
| EQ 44 | Est-il autorisé de monter des pneus de types différents sur l’essieu avant et l’essieu arrière (en dehors de la roue de secours) sur un véhicule récent ? |  |
| EQ 45 | Est-il autorisé de monter des pneus de types différents sur un même essieu, roues jumelées ou non (en dehors de la roue de secours), sur un véhicule récent ? |  |
| EQ 46 | Quelle est la profondeur minimale (en millimètre - mm) des rainures principales d’un pneumatique de poids lourd ? |  |
| EQ 49 | Une pierre coincée entre des roues jumelées peut entraîner l’éclatement d’un pneumatique. Vrai ou Faux ? |  |
| EQ 51 | Les disques de limitation de vitesse apposés à l'arrière d'une remorque sont-ils identiques à ceux placés à l’arrière du camion ? |  |
| EQ 52 | Les disques de limitation de vitesse apposés à l'arrière d'une semi- remorque sont-ils identiques à ceux du tracteur routier ? |  |
| EQ 55 | Si les disques à l’arrière du tracteur d’un véhicule articulé sont “60 - 80 - 90”, quels sont les disques placés à l’arrière de la semi-remorque ? |  |
| EQ 57 | Sur la plaque du constructeur d’un véhicule porteur-remorqueur, on trouve inscrite la longueur maximale de l’ensemble que l’on peut constituer avec ce véhicule. Vrai ou Faux ? |  |
| EQ 60 | Un dolly (ou diabolo) pesant 600 kg doit-il être immatriculé ? |  |
| EQ 61 | Vous chargez du gravier. Vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu, vous pouvez la trouver sur la plaque du constructeur. Vrai ou Faux ? |  |
| EQ 62 | Vous chargez du sable. Vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu, vous pouvez la trouver sur la plaque de tare et de surface. Vrai ou Faux ? |  |

| MD : Masses et dimensions des véhicules |
| --- |
| MD 1 | Comment appelle-t-on l'ensemble composé d'un tracteur routier et d'une semi-remorque ? |  |
| MD 2 | Comment appelle-t-on la distance entre l'essieu arrière et l'extrémité arrière du véhicule ? |  |
| MD 4 | Comment appelle-t-on un attelage constitué d'un porteur et d'une remorque ? |  |
| MD 6 | Dans la définition du poids à vide, les différents réservoirs sont-ils remplis ? |  |
| MD 10 | En règle générale, de quel pourcentage maximum le poids réel d'une remorque peut-il dépasser le poids réel du véhicule tracteur ? |  |
| MD 11 | En règle générale, de quelle longueur maximale un chargement muni d'une signalisation réglementaire peut-il dépasser l'arrière du véhicule ? |  |
| MD 12 | En règle générale, le chargement peut-il dépasser l'aplomb avant du véhicule ? |  |
| MD 13 | En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé comportant 2 essieux ? |  |
| MD 14 | En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de 3 essieux ? |  |
| MD 15 | En règle générale, quel est le PTAC maximal d'une remorque comportant 3 essieux ? |  |
| MD 17 | Est-il possible d'atteler une remorque de 19 t de PTAC, chargée au maximum, derrière un camion de 19 t de PTAC, chargé au maximum, alors que le PTRA indiqué sur la plaque de poids et surface du camion est de 40 t ? |  |
| MD 18 | Est-il possible d'atteler une remorque de 26 t de PTAC, présentant un poids réel de 22 t, derrière un camion de 19 t de PTAC, chargé au maximum, alors que le PTRA indiqué sur la plaque de poids et surface du camion est de 40 t ? |  |
| MD 19 | Est-il possible d'atteler une remorque de 26 t de PTAC, chargée au maximum, derrière un camion de 19 t de PTAC, chargé au maximum, alors que le PTRA indiqué sur la plaque de poids et surface du camion est de 40 t ? |  |
| MD 21 | Quel sera le poids maximal d’un ensemble composé de : - Porteur PTRA : 44 t et PTAC : 26 t - Remorque PTAC : 26 t et Poids à Vide : 7 t |  |
| MD 22 | Je dois conduire un train routier de 32 t de PTRA dont la somme des PTAC est de 38 t. Quel doit être le poids maximum du train routier lors d'une pesée sur bascule ? |  |
| MD 23 | Je dois conduire un train routier de 38 t de PTRA dont la somme des PTAC est de 44 t. Quel doit être le poids maximum du train routier lors d'une pesée sur bascule ? |  |

| MD 24 | Je dois conduire un train routier de 40 t de PTRA dont la somme des PTAC est de 38 t. Quel doit être le poids maximum du train routier lors d'une pesée sur bascule ? |  |
| --- | --- | --- |
| MD 25 | La distance entre les essieux arrière de ma remorque est de 1,70 mètre. Est-il possible de charger ce groupe d’essieux à 25 t ? |  |
| MD 26 | La distance entre les essieux arrière de ma semi-remorque est de 0,90 mètre. Est-il possible de charger l'un des essieux de ce groupe d’essieux à 7 t? |  |
| MD 27 | La longueur d’un véhicule articulé se calcule en additionnant la longueur du tracteur routier et la longueur de la semi-remorque. Vrai ou Faux ? |  |
| MD 28 | La somme des PTAC d'un train routier est de 45 t et son PTRA est de 40 t. Quel poids réel ne faut-il pas dépasser ? |  |
| MD 29 | Le chargement d'un véhicule peut-il dépasser 4 m de haut ? |  |
| MD 31 | Le PMA (Poids Maximal Autorisé) d'un train routier doit correspondre à la somme des PTAC ou ....? |  |
| MD 32 | Le PMA (Poids Maximal Autorisé) d'un train routier doit correspondre au PTRA ou ....? |  |
| MD 33 | Le PMA (poids maximal autorisé) d'un véhicule articulé doit correspondre au PTRA du tracteur routier ou au PTAC de la semi-remorque additionné du .....? |  |
| MD 34 | Le poids réel d'un véhicule peut-il être égal à son PTAC ? |  |
| MD 35 | Mon camion a un PTRA de 40 t et un PV de 10 t. Si le camion est vide, ai-je le droit d’atteler une remorque dont le poids réel est de 13 t ? |  |
| MD 36 | Mon camion a un PTRA de 40 t et un PV de 10 t. Si le camion est vide, ai-je le droit d’atteler une remorque dont le poids réel est de 15 t ? |  |
| MD 37 | Mon camion de 20 t de PTAC est chargé au maximum. Son PTRA est de 40 t, si je dois atteler une remorque de 26 t de PTAC, quel doit être le poids réel maximal de la remorque ? |  |
| MD 38 | Quand j’attelle une semi-remorque à mon tracteur, quelle longueur ne doit pas dépasser le véhicule articulé ainsi constitué ? |  |
| MD 39 | Quand j’attelle une semi-remorque porte-voitures à mon tracteur, quelle longueur ne doit pas dépasser le véhicule articulé ainsi constitué ? |  |
| MD 43 | Quel est le PTRA maximal d'un véhicule articulé comportant 4 essieux ? |  |
| MD 44 | Quel est le PTRA maximal d'un véhicule articulé comportant 5 essieux ? |  |
| MD 45 | Quel est le PTRA maximal d'un véhicule articulé comportant 5 essieux effectuant un transport de bobines de papier ? |  |

| MD 46 | Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour l’ensemble suivant : - Porteur remorqueur PTRA : 44 t et PTAC : 26 t - Remorque PTAC : 14 t et Poids à Vide : 5 t |  |
| --- | --- | --- |
| MD 47 | Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour l’ensemble suivant : - Porteur remorqueur PTRA : 44 t et PTAC : 26 t - Remorque PTAC : 26 t et Poids à Vide : 7 t |  |
| MD 48 | Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour le véhicule articulé suivant : - Tracteur PTRA : 38 t et Poids à Vide : 10 t - Semi-remorque PTAC : 22 t et Poids à Vide : 7 t |  |
| MD 49 | Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour le véhicule articulé suivant : - Tracteur PTRA : 38 t et PV : 10 t - Semi-remorque PTAC : 34 t et PV : 7 t |  |
| MD 50 | Quelle charge maximale autorisée peut supporter un essieu isolé ? |  |
| MD 51 | Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 19 t et le poids à vide de 7 t ? |  |
| MD 52 | Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 26 t et le poids à vide de 7 t ? |  |
| MD 53 | Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 32 t et le poids à vide de 9 t ? |  |
| MD 54 | Quelle est la longueur maximale autorisée d'un ensemble porte-voitures ? |  |
| MD 56 | Quelle est la longueur maximale d’un camion isolé à 2 essieux ? |  |
| MD 57 | Quelle est la longueur maximale d’un camion isolé à 3 essieux ? |  |
| MD 58 | Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 400 kg ? |  |
| MD 59 | Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 600 kg ? |  |
| MD 60 | Quelle est la majoration maximale autorisée du PTRA d'un véhicule articulé équipé de 2 dispositifs ralentisseurs : un de 600 kg sur le tracteur et un de 400 kg sur la remorque ? |  |
| MD 66 | Vous chargez du sable dans une semi-remorque, quelle peut-être est la charge maximale autorisée sur l’essieu le plus chargé du groupe d’essieux arrière ? |  |
| MD 67 | Vous chargez du sable dans un véhicule isolé, quelle est la charge maximale autorisée sur l’essieu le plus chargé du groupe d’essieux moteur ? |  |
| MD 70 | Vous conduisez un camion comportant une caisse bâchée. Quelle peut être sa largeur maximale ? |  |
| MD 71 | Vous conduisez un camion comportant une caisse réfrigérée. Quelle peut être sa largeur maximale ? |  |

| MD 72 | Vous conduisez un camion de 2,50 m de large ne comportant pas de caisse réfrigérée. Votre chargement peut-il atteindre 2,60 m de large |  |
| --- | --- | --- |
| MD 73 | Vous conduisez un train-routier. Quelle peut être sa longueur maximale |  |
| MD 74 | Vous conduisez un véhicule isolé à 2 essieux. Est-il possible d’être en surcharge sur l’essieu arrière si le poids réel ne dépasse pas le PTAC ? |  |
| MD 75 | Vous transportez du béton liquide. Votre camion (isolé) comporte 4 essieux. Lors de la pesée avant de partir, le ticket annonce 30,5 t. Avez-vous le droit de prendre la route ? |  |
| MD 76 | Vous transportez du béton liquide. Votre camion (isolé) comporte 4 essieux. Lors de la pesée avant de partir, le ticket annonce 32,8 t. Avez-vous le droit de prendre la route ? |  |
| MD 77 | Vous voulez atteler une semi-remorque derrière votre véhicule articulé. Le train-double ainsi constitué fait 18,55 m de long. Avez-vous le droit de prendre la route ? |  |
| MD 78 | Vous voulez atteler une semi-remorque derrière votre véhicule articulé. Le train-double ainsi constitué fait 19,75 m de long. Avez-vous le droit de prendre la route ? |  |

| RC : Règles de circulation et signalisation spécifiques |
| --- |
| RC 1 | Au-delà de quel tonnage les camions sont-ils concernés par les interdictions de circuler de fin de semaine ? |  |
| RC 2 | Au-dessous de quelle hauteur libre d'un pont celle-ci sera-t-elle signalée |  |
| RC 3 | En agglomération, vous suivez un camion. Quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter ? |  |
| RC 4 | En cas de remorquage occasionnel d'un véhicule isolé de transport de marchandises, quelle est la longueur maximale autorisée de l'ensemble constitué ? |  |
| RC 5 | En cas de remorquage occasionnel, quelle est la vitesse maximale autorisée ? |  |
| RC 6 | En général, un véhicule tracteur en solo est-il soumis aux mêmes limitations de vitesse que s'il est attelé ? |  |
| RC 9 | Hors agglomération, sur une route à double sens, vous suivez un camion à 70 km/h. Quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter ? |  |
| RC 10 | Je conduis un camion de 26 t de PTAC et de 10 t de PV. Pour emprunter une route où une barrière de dégel à 12 t avec mention demi-charge autorisée, est en place, quel doit être le poids maximum de mon chargement ? |  |
| RC 11 | Je conduis un véhicule articulé de 38 t de PTRA pesant 14 t à vide. Pour emprunter une route où une barrière de dégel à 12 t avec mention demi-charge autorisée est en place, quel doit être le poids maximum de mon chargement ? |  |
| RC 12 | Le véhicule porteur-remorqueur d’un train routier a un PTRA de 38 t. Quelles sont les vitesses indiquées à l’arrière de la remorque ? |  |
| RC 14 | Par temps de brouillard sur autoroute, si la visibilité est inférieure à 50 m, quelle est la vitesse maximale autorisée ? |  |
| RC 17 | Si les disques à l’arrière d’un camion (isolé), de 38 t de PTRA, sont “80 -90”, quels sont les disques placés à l’arrière de la remorque lorsque le train routier est formé ? |  |
| RC 18 | Sur le périphérique parisien, les camions peuvent circuler à 80 km/h. Vrai ou faux ? |  |
| RC 23 | Sur une autoroute à 3 voies, un véhicule articulé de 15 m de long peut-il effectuer un dépassement en empruntant la 2ème voie ? |  |
| RC 26 | Sur une autoroute à 4 voies, un véhicule articulé de 15 m de long peut-il effectuer un dépassement en empruntant la 3ème voie ? |  |
| RC 27 | Tous les pays de l’Union européenne ont adopté les mêmes limitations de vitesse pour les poids lourds. Vrai ou Faux ? |  |
| RC 28 | Un pont dont la hauteur libre est de 5 m (au plus bas) sera obligatoirement signalé par un panneau de hauteur limitée. Vrai ou Faux ? |  |

| RC 31 | Un véhicule isolé de 26 t de PTAC doit comporter à l'arrière un ou des disque(s) de limitation de vitesse. Quelle(s) est ou sont la ou les vitesse(s) indiquée(s) à l’arrière de ce camion ? |  |
| --- | --- | --- |
| RC 32 | Votre camion, en charge, transporte des denrées périssables, avez-vous le droit de continuer votre trajet le samedi après 22 h ? |  |
| RC 33 | Votre véhicule (isolé) a un PTAC de 16 t. Sur route prioritaire à double sens, quelle est la vitesse maximale autorisée ? |  |
| RC 34 | Vous avez déchargé des produits périssables le samedi à 22 h 30. A combien de kilomètres au maximum doit se trouver votre entreprise pour pouvoir rentrer à vide ? |  |
| RC 43 | Vous conduisez un camion de plus de 7,5 t de PTAC. En règle générale, quand débute l'interdiction de circulation en fin de semaine ? |  |
| RC 44 | Vous conduisez un camion de plus de 7,5 t de PTAC. Quand finit l'interdiction de circulation en fin de semaine ? |  |
| RC 45 | Vous conduisez un camion neuf de 19 t de PTAC. A quelle vitesse êtes-vous limité en agglomération, sur une portion de route relevée à 70 km/h ? |  |
| RC 46 | Vous conduisez un camion neuf de 19 t de PTAC. A quelle vitesse êtes-vous limité sur route à sens unique prioritaire ? |  |
| RC 47 | Vous conduisez un camion neuf de 19 t de PTAC. A quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire ? |  |
| RC 48 | Vous conduisez un camion neuf de 19 t de PTAC. A quelle vitesse êtes- vous limité sur route prioritaire ? |  |
| RC 49 | Vous conduisez un camion neuf de 26 t de PTAC. A quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute ? |  |
| RC 50 | Vous conduisez un ensemble routier neuf de 40 t de PTRA. A quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute ? |  |
| RC 51 | Vous conduisez un ensemble routier neuf de 40 t de PTRA. A quelle vitesse êtes-vous limité sur route à sens unique prioritaire ? |  |
| RC 52 | Vous conduisez un tracteur solo de 19 t de PTAC et 38 t de PTRA. A quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute ? |  |
| RC 53 | Vous conduisez un tracteur solo de 19 t de PTAC et 38 t de PTRA. A quelle vitesse êtes-vous limité sur route à sens unique prioritaire ? |  |
| RC 54 | Vous conduisez un tracteur solo de 19 t de PTAC et 38 t de PTRA. A quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire ? |  |
| RC 55 | Vous conduisez un tracteur solo de 19 t de PTAC et 38 t de PTRA. A quelle vitesse êtes-vous limité sur route prioritaire ? |  |
| RC 57 | Vous conduisez un véhicule articulé neuf de 38 t de PTRA. A quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire ? |  |

| RC 58 | Vous conduisez un véhicule articulé neuf de 38 t de PTRA. A quelle vitesse êtes-vous limité sur route prioritaire à chaussées séparées ? |  |
| --- | --- | --- |
| RC 59 | Vous conduisez un véhicule de 38 t de PTRA. En règle générale, quand débute l'interdiction de circulation en fin de semaine ? |  |
| RC 60 | Cette limitation de vitesse peut-elle concerner les véhicules autres que les trains routiers, trains doubles et véhicules articulés ? |  |  |
| RC 61 | Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules affectés au transport de marchandises excédant 3 500 kg de PTAC ? |  |  |
| RC 62 | La descente dangereuse annoncée possède-t-elle un dénivelé de 100 mètres pour chaque kilomètre parcouru ? |  |  |
| RC 63 | Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés au transport de produits dangereux ou au transport de produits explosifs ? |  |  |
| RC 64 | Cette signalisation de présignalisation peut annoncer une barrière de dégel. Vrai ou Faux ? |  |  |
| RC 65 | Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules isolés ? |  |  |
| RC 67 | Je circule à 70 km/h. Cette signalisation m'interdit-elle de dépasser les véhicules lents ? |  |  |
| RC 68 | Je circule avec un véhicule mesurant 2,30 m de large. A hauteur de ce signal, puis-je continuer sur cette route ? |  |  |
| RC 69 | Ce signal m'annonce-t-il une voie de détresse qui sera située sur ma gauche ? |  |  |
| RC 70 | Je circule, à vide, avec un véhicule de 5 tonnes de poids à vide et de 15 tonnes de PTAC. A hauteur de ce signal, puis-je passer ? |  |  |
| RC 71 | Ce signal peut-il concerner les véhicules transportant une faible quantité de produits polluants ? |  |  |

| RC 74 | Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés aux seuls transports de produits polluants ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RC 76 | Par temps sec, ce signal me concerne-t-il ? |  |  |
| RC 77 | Ce signal interdit-il de dépasser les seuls véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes ? |  |  |
| RC 78 | En agglomération, ce signal est-il implanté 50 mètres avant le carrefour à sens giratoire ? |  |  |
| RC 79 | Hors agglomération, ce signal est-il implanté 100 mètres avant le carrefour à sens giratoire ? |  |  |
| RC 80 | Ce signal interdit-il l'accès aux véhicules mesurant plus de 3,50 m de hauteur, chargement compris ? |  |  |
| RC 81 | Le poids indiqué dans ce signal concerne-t-il le poids maximal autorisé que peut supporter l'essieu ? |  |  |
| RC 82 | Mon véhicule a un poids à vide de 5 tonnes et un PTAC de 12 t. Ce signal me concerne-t-il ? |  |  |
| RC 83 | Sur cette chaussée, la hauteur des arbres est susceptible d'être inférieure à 4,30 m. Vrai ou Faux ? |  |  |

| RS : Réglementation sociale européenne et française |
| --- |
| RS 1 | Après 3 h de conduite continue, s’arrêter 10 mn sur un parking est-il considéré comme une pause ? |  |
| RS 2 | Un premier arrêt de 15 mn sur un parking peut-il être considéré comme une pause ? |  |
| RS 3 | Après 4 h 30 de conduite continue, quelle est la durée minimale de la pause que vous devez respecter ? |  |
| RS 5 | Au bout de combien de jours, au maximum, l'entreprise doit-elle “télécharger” les données de votre carte conducteur ? |  |
| RS 7 | Devez-vous inscrire le numéro de votre véhicule sur le ticket de la journée imprimé à partir d’un chronotachygraphe numérique ? |  |
| RS 11 | En double équipage, en France, vous êtes assis à côté du conducteur depuis 1 h. Pouvez-vous reprendre le volant ? |  |
| RS 12 | En double équipage, en France, vous êtes assis à côté du conducteur. Votre temps de conduite continue est-il interrompu ? |  |
| RS 13 | En double équipage, le temps passé sur la couchette d'un véhicule en circulation, est-il considéré comme repos journalier ? |  |
| RS 14 | En double équipage, lorsque le véhicule est en circulation depuis plus de 45 minutes, le conducteur qui n'est pas au volant est-il considéré au repos ? |  |
| RS 15 | En règle générale, quelle est la durée maximale de conduite journalière autorisée en respectant les temps de repos ? |  |
| RS 18 | En règle générale, quelle est la durée minimale normale (non réduite) de repos hebdomadaire pour un conducteur de camions ? |  |
| RS 19 | En règle générale, quelle est la durée minimale normale (non réduite) obligatoire de repos journalier lorsque celui-ci n'est pas fractionné ? |  |
| RS 20 | Est-il possible de conduire un véhicule équipé d’un chronotachygraphe numérique et un véhicule équipé d’un chronotachygraphe à disque le même jour ? |  |
| RS 21 | La réglementation sociale européenne s'applique-t-elle à un conducteur non salarié propriétaire de son véhicule ? |  |
| RS 22 | La rémunération mensuelle d’un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la charge transportée pendant le mois. Vrai ou Faux ? |  |
| RS 23 | La rémunération mensuelle d’un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la distance parcourue pendant le mois. Vrai ou Faux ? |  |
| RS 25 | Le conducteur d’un camion de plus de 7,5 t de PTAC effectuant un déménagement à des fins commerciales est-il soumis à la réglementation sociale européenne, dans un rayon de 50 km ? |  |
| RS 26 | Le conducteur d’un camion de plus de 7,5 t effectuant une collecte de fruits est-il soumis à la réglementation sociale européenne ? |  |

| RS 27 | Le conducteur d’un véhicule de dépannage, est-il soumis à la réglementation sociale européenne, dans un rayon de 100 km autour de son point d’attache ? |  |
| --- | --- | --- |
| RS 28 | Le conducteur peut-il bâcher ou débâcher son véhicule pendant une pause ? |  |
| RS 30 | Le temps de conduite pour venir à l’entreprise, le matin, avec votre véhicule personnel doit-il être ajouté au temps de conduite de votre véhicule lourd ? |  |
| RS 33 | Pendant combien de temps les enregistrements des activités des conducteurs (données numériques ou disques) doivent-ils être conservés dans l'entreprise ? |  |
| RS 34 | Pendant une pause, êtes-vous autorisé à décharger le véhicule ? |  |
| RS 35 | Pendant une pause, êtes-vous autorisé à ranger le chargement du véhicule ? |  |
| RS 37 | Pouvez-vous prendre votre temps de repos en couchette lorsque le véhicule est à l'arrêt ? |  |
| RS 38 | Quand le repos journalier est fractionné, quelle doit être la durée minimale totale de ce repos ? |  |
| RS 39 | Quel symbole doit s’afficher sur l’écran du chronotachygraphe numérique lorsque vous conduisez ? |  |
| RS 40 | Quel symbole devez-vous afficher sur l’écran du chronotachygraphe numérique lorsque vous déchargez votre véhicule ? |  |
| RS 41 | Vous embarquez avec votre véhicule à bord d'un car-ferry, non équipé de couchettes, pour une traversée de deux heures. Sur quel symbole devez- vous positionner le sélecteur d'activité de votre chronotachygraphe ? |  |
| RS 43 | Quel symbole devez-vous afficher sur l’écran du chronotachygraphe numérique lorsque vous partez déjeuner ? |  |
| RS 45 | Quelle est la durée de validité de votre carte “conducteur” ? |  |
| RS 46 | Quelle est la durée maximale autorisée de conduite continue pour un conducteur de camion ? |  |
| RS 48 | Après 2 heures de conduite, quelle est la durée minimale d'un premier arrêt pouvant être pris en compte comme pause ? |  |
| RS 49 | Quelle est, en heures, la durée maximale autorisée de conduite par période de deux semaines consécutives ? |  |
| RS 50 | Sauf cas d’urgence, quelle est la durée de conduite maximale journalière autorisée en tenant compte des dérogations possibles ? |  |

| RS 51 | L'amplitude de la journée de travail d'un conducteur routier comprend le temps de service et les pauses. Vrai ou faux ? |  |
| --- | --- | --- |
| RS 52 | Si vous avez à imprimer un ticket à partir d’un chronotachygraphe numérique, devez-vous inscrire votre nom sur le ticket, si votre carte “conducteur” est insérée dans l’appareil au moment de l’impression ? |  |
| RS 53 | Si vous avez à imprimer un ticket à partir d’un chronotachygraphe numérique, devez-vous inscrire votre nom sur le ticket, si votre carte “conducteur” est retirée de l’appareil au moment de l’impression ? |  |
| RS 54 | Si, dans la même journée, vous conduisez un véhicule avec un chronotachygraphe à disque après avoir conduit un véhicule avec un chronotachygraphe numérique, devez-vous utiliser un disque vierge ? |  |
| RS 55 | Si, dans la même journée, vous conduisez un véhicule avec un chronotachygraphe numérique après avoir conduit un véhicule avec un chronotachygraphe à disque, devez-vous conserver le disque avec vous ? |  |
| RS 56 | Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronotachygraphe lors des vérifications du véhicule avant le départ ? |  |
| RS 57 | Sur un ticket imprimé à partir du chronotachygraphe numérique, peut-on trouver les temps de conduite et les temps passés aux autres tâches ? |  |
| RS 60 | Un conducteur peut-il demander une copie papier des données numériques, liées à son activité, qui sont conservées dans l’entreprise ? |  |
| RS 62 | Un temps de conduite de 4 h 30 peut être fractionné, au plus, par combien de pause(s) ? |  |
| RS 63 | Une carte “conducteur” utilisée dans un chronotachygraphe numérique enregistre-t-elle l’immatriculation du véhicule conduit ? |  |
| RS 64 | Votre véhicule est équipé d’un chronotachygraphe numérique. Vous avez perdu votre carte “conducteur”, combien de jours, au maximum, pouvez vous conduire sans carte ? |  |
| RS 65 | Vous attendez votre tour pour décharger sans connaître le temps d'attente. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe ? |  |
| RS 66 | Un chauffeur a conduit 20 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours ? |  |
| RS 67 | Un chauffeur a conduit 40 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours ? |  |
| RS 68 | Un chauffeur a conduit 50 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours ? |  |
| RS 69 | Vous avez fait une coupure de 2 h, quelle sera, au minimum, la durée (non réduite) de la période de repos que vous devrez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier ? |  |
| RS 70 | Vous avez fait une coupure de 4 h (repos), quelle sera, au minimum, la durée de la période de repos suivante pour être en règle vis-à-vis du repos journalier ? |  |
| RS 71 | Vous avez interrompu votre conduite pendant 1 h 15 mn. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier ? |  |

| RS 72 | Vous avez interrompu votre conduite pendant 45 mn. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier ? |  |
| --- | --- | --- |
| RS 73 | Vous avez perdu votre “carte conducteur”, pouvez-vous conduire en utilisant la carte “entreprise” que possède votre employeur ? |  |
| RS 74 | Vous chargez ou déchargez votre véhicule. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe ? |  |
| RS 75 | Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8 h 40 ce matin. Il est 12 h 40. Êtes-vous en infraction ? |  |
| RS 76 | Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8 h ce matin. Il est 12 h 40. Êtes-vous en infraction ? |  |
| RS 77 | Vous conduisez un véhicule spécialisé de dépannage. Êtes-vous soumis à la réglementation sociale européenne concernant les temps de conduite et de repos si vous ramenez une voiture de Lille à Marseille ? |  |
| RS 78 | En règle générale, vous est-il possible de modifier les activités enregistrées par le chronotachygraphe sur votre carte ? |  |
| RS 80 | Vous rentrez chez vous le soir avec le camion de l’entreprise. Le matin, le temps de conduite pour vous rendre au dépôt est-il compté comme du temps de conduite ? |  |
| RS 81 | Vous venez d’obtenir votre permis C, pouvez-vous conduire un véhicule équipé d’un chronotachygraphe numérique avant d’avoir reçu votre carte conducteur ? |  |
| RS 83 | Vous vous arrêtez pour faire le plein de carburant. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe ? |  |

| RT : Règles du transport |
| --- |
| RT 1 | En transport public, à bord de votre véhicule, vous devez posséder l’original ou une copie conforme de la licence communautaire de transport ? |  |
| RT 2 | Au-delà de quel tonnage une visite technique périodique est-elle obligatoire pour une remorque ? |  |
| RT 3 | Avec un camion de 12 mètres de long, le transport de pièces de charpentes qui dépassent de 1,50 m à l’arrière, entre dans la catégorie des transports exceptionnels. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 6 | Combien de certificat(s) d'immatriculation est/sont attribuée(s) à un véhicule articulé ? |  |
| RT 7 | Comment appelle-t-on les transports exécutés à titre non onéreux servant à transporter les marchandises de sa propre entreprise ? |  |
| RT 8 | Comment appelle-t-on les transports exécutés à titre onéreux pour le compte d'un client ? |  |
| RT 9 | Comment appelle-t-on un transport qui s’effectue en partie par la mer et ensuite par la route ? |  |
| RT 10 | Comment appelle-t-on un transport qui s’effectue en partie par le train et ensuite par la route ? |  |
| RT 11 | Comment s’appelle le document qui doit accompagner la marchandise lors de tout transport pour compte d’autrui ? |  |
| RT 12 | Effectuer un transport sous le régime "TIR" permet de simplifier les formalités douanières. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 13 | En France, le transport de marchandises par route correspond à environ 50 % de l’ensemble des transports de marchandises. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 14 | En règle générale, les transports exceptionnels peuvent-ils emprunter les autoroutes ? |  |
| RT 15 | En règle générale, où s’effectuent les visites techniques des véhicules poids lourds |  |
| RT 17 | Faut-il un seul certificat d'immatriculation pour un ensemble de véhicules constitué d’un camion de 19 t de PTAC auquel on a attelé une bétonnière sur roues de 400 kg ? |  |
| RT 18 | Faut-il un seul certificat d'immatriculation pour un ensemble de véhicules constitué d’un camion de 26 t auquel on a attelé un compresseur sur roues de 800 kg ? |  |
| RT 21 | La date limite de validité de la dernière visite technique est-elle inscrite sur le certificat d'immatriculation du véhicule ? |  |
| RT 23 | La dernière visite technique de votre camion date de 8 mois. Êtes-vous en infraction en le conduisant ? |  |

| RT 24 | La lettre de voiture doit détailler la nature des marchandises transportées. Vrai ou Faux ? |  |
| --- | --- | --- |
| RT 25 | La licence communautaire permet-elle d’effectuer des transports dans toute l’Union européenne ? |  |
| RT 27 | La licence de transport intérieur permet d’effectuer des transports de tout tonnage à condition de rester en France. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 28 | La licence de transport intérieur permet d’effectuer un transport avec un véhicule de 38 t à condition de rester en France. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 30 | La taxe à l’essieu peut être différente en fonction du type de semi-remorque attelée derrière mon tracteur. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 31 | Le limiteur de vitesse doit être vérifié tous les ans dans un centre agréé. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 32 | Le transport de pièces de grande longueur qui dépassent d’1 mètre à l’avant du camion entre dans la catégorie des transports exceptionnels. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 33 | Les transports exceptionnels ont des limitations de vitesse spécifiques. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 34 | Lors d’un contrôle des temps de conduite et de repos sur la route, en plus de la journée en cours, sur quelle période devez-vous pouvoir présenter les données ? |  |
| RT 35 | Lors d’un contrôle sur route, dois-je présenter un justificatif de l’employeur pour le ou les jour(s) non travaillé(s) ? |  |
| RT 36 | Lors de la mise en circulation d’un véhicule de transport de marchandises de plus de 3,5 t, vendu carrossé, quel est le délai maximal autorisé pour le présenter à la première visite technique ? |  |
| RT 38 | Dans le cadre d'un transport public, peut-il y avoir une lettre de voiture (avec état récapitulatif) dans le véhicule pour plusieurs voyages ? |  |
| RT 39 | Dans le cadre du transport public, peut-il y avoir une seule lettre de voiture (avec état récapitulatif) dans le véhicule pour un transport comportant plusieurs destinataires dans la même journée ? |  |
| RT 40 | Pour un camion carrossé dans un atelier agréé, quel est le délai maximal pour le présenter à la première visite technique ? |  |
| RT 41 | Pour effectuer un transport national, pouvez-vous laisser la plaque avec la mention “TIR” visible à l’arrière de votre véhicule ? |  |
| RT 42 | Pour le calcul de la taxe à l’essieu, un essieu relevable est compté comme un essieu fixe. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 44 | Que signifie la mention “TIR” placée sur une plaque à l’arrière du véhicule ? |  |
| RT 46 | Quel est le document, lié à l’entreprise, qui doit se trouver dans un camion, de plus de 6 t de PMA et de plus de 3,5 t de charge utile, qui effectue un transport de marchandises pour compte d’autrui ? |  |

| RT 47 | Quelle est la couleur des feux tournants pouvant équiper les convois exceptionnels ? |  |
| --- | --- | --- |
| RT 48 | Quelle est la périodicité des visites techniques auxquelles sont soumis les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 t de PTAC ? |  |
| RT 50 | Si j’effectue un transport sous le régime "TIR", mon chargement sera vérifié à toutes les frontières. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 51 | Si le véhicule que je conduis est soumis à la taxe à l’essieu, lors d’un contrôle routier, faut-il présenter l’original ou la photocopie de l’attestation de paiement ? |  |
| RT 52 | Suite au contrôle technique périodique, lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler, dans quel délai maximum la contre-visite doit-elle être effectuée pour éviter une visite technique complète ? |  |
| RT 53 | Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est accepté ? |  |
| RT 54 | Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est refusé avec interdiction de circuler ? |  |
| RT 55 | Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler ? |  |
| RT 56 | Tous les convois exceptionnels doivent être accompagnés par les forces de l’ordre. Vrai ou Faux |  |
| RT 57 | Tout véhicule effectuant un transport international doit porter à l’arrière une plaque avec la mention “TIR”. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 58 | Un véhicule qui circule sous le régime “TIR” doit comporter un scellement effectué par la douane du pays d’origine. Vrai ou Faux ? |  |
| RT 63 | Vous effectuez un transport sous convention T.I.R. Les portes du véhicule doivent-elles être scellées ? |  |

| SDA : Situations dégradées et accidents |
| --- |
| SDA 1 | Avec votre véhicule, vous avez détérioré des panneaux de signalisation. Devez-vous obligatoirement le signaler à votre compagnie d'assurance ? |  |
| SDA 3 | Citez un type d'extincteur couramment utilisé pour éteindre une voiture en flamme. |  |
| SDA 4 | Dans le transport routier, c’est pendant le travail, hors conduite, que l’on dénombre le plus fort taux d’accidents chez les conducteurs ? |  |
| SDA 5 | Dans le transport, les accidents avec blessures du chauffeur sont plus nombreux en circulation que hors circulation. Vrai ou Faux ? |  |
| SDA 6 | Dans une longue descente, en cas de rupture de freins, si j’utilise une voie de détresse, le véhicule que je conduis sera-t-il gravement endommagé ? |  |
| SDA 7 | En cas d'accident dans lequel votre véhicule est en cause, les forces de l'ordre peuvent-elles imprimer le ticket qui correspond à la journée en cours ? |  |
| SDA 8 | En cas d'accident dans lequel votre véhicule est en cause, les forces de l'ordre peuvent-elles saisir votre carte “conducteur” ? |  |
| SDA 9 | En cas d’accident, les données du chronotachygraphe numérique peuvent-elles servir de preuve devant un tribunal ? |  |
| SDA 11 | En moyenne, il y a plus d’accidents graves impliquant un poids lourd les samedis et veilles de jours fériés que les jours de semaine. Vrai ou Faux ? |  |
| SDA 12 | Le constat amiable d'accident établi dans un pays de l'Union européenne comporte-t-il les mêmes rubriques que le modèle français ? |  |
| SDA 13 | Le constat amiable d'accident peut-il constituer une preuve de responsabilité ? |  |
| SDA 14 | Le modèle allemand, italien ou espagnol d'un constat européen d'accident, comporte-t-il les mêmes rubriques que le modèle français ? |  |
| SDA 15 | Le modèle français de constat amiable peut-il être utilisé dans les autres pays de l'Union européenne ? |  |
| SDA 16 | Le signal de détresse peut-il remplacer le triangle de présignalisation pour un véhicule d'un PTAC de plus de 3,5 t ? |  |
| SDA 17 | Le triangle de présignalisation doit parfois être placé à plus de 30 m de l’obstacle ou du danger qu’il signale ? |  |
| SDA 18 | Les accidents corporels entre un poids lourd et une voiture se produisent en majorité dans les intersections. Vrai ou Faux ? |  |
| SDA 19 | Les accidents corporels entre un poids lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. Vrai ou Faux ? |  |

| SDA 20 | Les accidents graves de poids lourds sont en majorité des accidents sans autre usager impliqué. Vrai ou Faux ? |  |
| --- | --- | --- |
| SDA 21 | Les accidents mortels entre un poids lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. Vrai ou Faux ? |  |
| SDA 22 | Ma remorque a un contour de sécurité arrière rétroréfléchissant de couleur rouge. En panne, je suis obligé de la laisser dételée sur la chaussée. Est-il obligatoire de placer le triangle de présignalisation ? |  |
| SDA 25 | Pour diminuer les risques d’accident, lors de la montée ou de la descente d’un camion, de combien de points d’appui le conducteur doit-il se servir ? |  |
| SDA 26 | Quand je circule en Espagne, quel numéro de téléphone est-il conseillé d’utiliser pour appeler les secours à partir d’un portable ? |  |
| SDA 27 | Que signifie une plaque de couleur orange, comportant 2 rectangles sans inscription, placée à l’arrière d’un camion ? |  |
| SDA 28 | Si une partie de votre chargement est tombée sur la chaussée, par quel dispositif obligatoire devez-vous prévenir les autres usagers ? |  |
| SDA 29 | Sur autoroute, en cas d’incident, pour appeler les secours, vaut-il mieux utiliser une borne d’appel ou son téléphone portable ? |  |
| SDA 30 | Un chiffre doublé (ex : 33) dans le rectangle du haut de la plaque orange placée à l’arrière d’un camion signifie : “produit de nature à polluer les eaux”. Vrai ou Faux ? |  |
| SDA 31 | Le nombre 33 dans le rectangle du haut de la plaque orange placée à l’arrière d’un camion signifie : “produit très inflammable”. Vrai ou Faux ? |  |
| SDA 32 | Un X (ex : X362) inscrit à coté du nombre dans le rectangle du haut de la plaque orange placée à l’arrière d’un camion signifie : “produit ayant une réaction dangereuse avec l’eau”. Vrai ou Faux ? |  |
| SDA 33 | Un X (ex : X83) inscrit à coté du nombre dans le rectangle du haut de la plaque orange placée à l’arrière d’un camion signifie : “produit très inflammable”. Vrai ou Faux ? |  |
| SDA 34 | Une plaque orange sans aucune inscription, placée à l’arrière d’un camion signifie qu’il s’agit d’un transport de matières dangereuses circulant à vide. Vrai ou Faux ? |  |

| MC : Mécanique |
| --- |
| MC 1 | Le châssis d'un véhicule lourd est principalement constitué de longerons et de … ? |  |
| MC 2 | Certains éléments de la chaîne cinématique nécessitent d'être vidangés ou…? |  |
| MC 3 | Qu'aspire le moteur diesel lors du premier temps appelé « admission » ? |  |
| MC 4 | Le turbocompresseur a pour fonction de diminuer l'air admis dans les cylindres ? |  |
| MC 5 | Le circuit d'alimentation d'un moteur diesel se compose, entre autres éléments, de deux pompes : l'une dite pompe d'injection haute pression, l'autre dite pompe … ? |  |
| MC 6 | Les filtres à carburant ou filtres principaux sont situés entre la pompe d'alimentation et la pompe d'injection haute pression. Vrai ou Faux ? |  |
| MC 7 | L'embrayage est un organe mécanique nécessaire au passage des vitesses sur les seules boîtes mécaniques ? |  |
| MC 8 | La marche arrière sert à inverser le sens de rotation de l'arbre de transmission ? |  |
| MC 9 | Généralement, les boîtes de vitesses manuelles sont composées de trois arbres : primaire, secondaire et … ? |  |
| MC 10 | Un pont court permet d'obtenir un couple plus important et une vitesse du véhicule plus faible. Vrai ou Faux ? |  |
| MC 11 | Le mécanisme de direction comprend une « bielle pendante ». Vrai ou Faux ? |  |
| MC 12 | Quel type de suspension équipe généralement les véhicules lourds permettant de régler la hauteur du véhicule ? |  |
| MC 13 | Le recreusage des pneumatiques est-il une opération qui peut s'effectuer uniquement par un spécialiste ? |  |
| MC 14 | Lorsque le conducteur serre le frein de parc, le cylindre de frein à ressort se remplit d'air. Vrai ou Faux ? |  |
| MC 15 | Le circuit de freinage européen a rendu le freinage de l'essieu avant indépendant de celui de l'essieu arrière. Vrai ou Faux ? |  |
| MC 16 | Le dispositif antiblocage de roues (ABS) peut-il fonctionner en même temps que le ou les dispositifs ralentisseurs ? |  |
| MC 17 | En principe, le ralentisseur hydraulique est situé sur … ? |  |

| MC 18 | Parmi les types de graissage moteur, il existe le graissage par pression. Vrai ou Faux ? |  |
| --- | --- | --- |
| MC 19 | Une huile multigrade classée SAE 20 W 40 peut-être utilisée uniquement en hiver ? |  |
| MC 20 | Le contrôle et le remplissage du circuit de refroidissement s'effectuent plutôt moteur chaud ou moteur froid ? |  |
| MC 21 | En règle générale, les véhicules lourds utilisent deux batteries de 12 volts montées en … ? |  |